## Slide 1: المنطق و منهجية التصميم المعماري المحاضرة الخامسة
تطور طرق التصميم المعمارى الجزء الثاني

## Slide 2
1965خطة العمل للجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين RIBA
فى كتاب ممارسة المهنة و ادارتها للجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين (RIBA) تظهر الخريطة التالية التى توضح مراحل العملية التصميمية الاربعة التالية:
1. جمع المعلومات Assimilation
مرحلة جمع المعلومات و ترتيبها و خاصة المعلومات الخاصة بالمشكلة محل الدراسة. وتتضمن التعريف بالمشروع والبرنامج الاولى والبرنامج النهائى.
2. دراسة عامة General Study
دراسة عامة واستكشاف طبيعة المشكلة والحلول المتاحة وطرق الحل. وايجاد الاشكال والتقييم.

## Slide 3
3. تطوير الحل Development
تطوير الحل او الحلول المختارة خلال الخطوة الثانية.
4. توصيل الحل Communication
توصيل الحل او الحلول للاشخاص داخل او خارج فريق العمل.

## Slide 4
العملية التصميمية حسب الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين RIBA
و يعيب هذا التصور للعملية التصميمية عدم وجود محددات لكل مرحلة او ان هذه المراحل ليست بالضرورة متتالية غير انه يبدو انه من المنطقى تتبع الخطوات من 1 الى 4 للوصول الى التصميم و لكن مع وجود عودة للمراحل السابقة كلما استدعى الامر ذلك. كذلك نجد ان هذا التصور يركز على المنتج من كل مرحلة و ليس على الطريقة.

## Slide 5
و يتضمن كتاب ممارسة المهنة و ادارتها للجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين (RIBA) ايضا خطة تفصيلية للعمل Plan of Work و مراحله
واهم ما فى هذه الخطة هو انها تتعدى مهمة المعمارى التصميمية الى الكميات والعطاءات واستكمال العمل وحتى مراجعة المشروع التى يتعلم من خلالها المصمم الدروس المستفادة لتحسين العملية القادمة. وهى ايضا تحتوى على نقطتين فاصلتين فى العمل الاولى بعد التصميم الاولى وقبل تفاصيل التصميم حيث لايجب تغيير وصف المشروع بعد هذه النقطة والثانية بعد تفاصيل التصميم حيث " اى تغييرات فى الوظيفة و الحجم و الشكل او التكلفة بعد ذلك تؤدي الى فشل العمل".

## Slide 6
كان من المفترض ان يتم تعديل خطة العمل للجمعية الملكية للمهندسين المعماريين البريطانية بناء على دراسة اعدها :
- تافيستوك Tavistock خلال الاعوام 1963 الى 1966
و يؤكد تقرير تافيستوك حقيقة ان نسق التصميم لا يمكن ان يكون متتابعا. فيتحتم على اى نسق تصميم وجود حلقات مراجعة تسمح للمعلومات الجديدة بالدخول مرة اخرى فى اى مرحلة.
- في حين يرى ليفن Levin 1967 انه اذا تم اتخاذ القرار فلا يوجد اى دليل انه سوف يتم تنفيذه. فمن الممكن اهماله او فهمه ليعلن شئ مختلف تماما عن ما قصد منه.

## Slide 7
- قام كل من ماركوس Marcus سنة 1969 و ميفر Meaver سنة 1970 بتطوير خريطة العملية التصميمية لتشمل مراحل اتخاذ القرار والعملية التصميمية. وقد اقترحوا ان المصمم يجب ان يمر فى المراحل المختلف (تحليل - حل - تقييم - قرار) فى مستويات مختلفة من التصميم تتدرج فى تفاصيلها.
- التحليل هو استكشاف العلاقات و الروابط فى المعلومات المتاحة و ترتيب الاهداف و هو اساسا ترتيب و تحديد المشكلة التصميمية.

## Slide 8
- الحل هو محاولة لتكوين رد فعل للمشكلة المطروحة و هو اساسا محاولة ايجاد الحلول.
- التقييم هو تقديم تقييم ناقد للحلول المقترحة مقارنة بالاهداف المحددة فى التحليل.

## Slide 9
العملية التصميمية حسب ماركوس و ميفر

## Slide 10
طروحات Paul Laseau 1980
يقول بول لاسو ان الهندسة المعمارية تواجه تحديات كبيرة هى:
مقابلة الاحتياجات بطريقة افضل More responsive to needs
ان تتبع نسق لحل المشكلات Problem Solving Process
ان تكون اكثر علمية More Scientific
ان تكون اكثر اعتمادا و تنبؤا More Reliable or Predictable
و لمقابلة تلك التحديات يرى لاسو الاتى:
يجب ان ان يقوم المعماريون بحل المشاكل مع الناس بدلا من حل المشاكل للناس وذلك عن طريق مساعدتهم فى فهم احتياجاتهم و الاختيارات التى تقابل تلك الاحتياجات.
2.يجب على المعماريين تكوين فهم افضل للعلم و علاقته بالعمارة. فالعالم المبدع يهتم باستكشاف الافكار و ليس وضع الحقائق.

## Slide 11
نسق التصميم
بغض النظر عما يتم تصميمه او من يشارك فى التصميم فهناك هدف عام و هو ترجمة برنامج العميل الى الى مبنى معين او اى رد فعل آخر لاحتياجه. و فى ممارسة مهنة العمارة يتضمن ذلك الخطوات التالية:
1. برنامج المبنى. 2. تصميم اولى. 3. تصميم ابتدائى. 4. تطوير التصميم
5. مستندات التنفيذ. 6. رسومات التنفيذ. 7. التنفيذ.

## Slide 12
فى كل خطوة من هذه الخطوات فان المشاكل التى يجب حلها تتطلب من المصمم نسق حل للمشاكل ذو فاعلية عالية. و هناك العديد من النماذج لانساق معالجة المشاكل. و افضلها النموذج المكون من الخطوات الخمس التالية:
-1 تعريف المشكلة Problem Definition
تحليل العناصر المختلفة للمشكلة لتحديد الاحتياجات و المعوقات و المصادر. و يحدد المصمم الاهداف الاساسية للتصميم.
-

## Slide 13
2 تطوير مرادفات Developing Alternatives
يقوم المصمم باختبار الحلول المتوافرة و الجديدة و يقوم بتطوير عدد من المرادفات المقبولة.
-3 التقييم Evaluation
يتم تبنى عدد من المعايير للتقييم بناء على اهداف التصميم. ويتم ترتيب مرادفات الحل حسب معايير التقييم.
-

## Slide 14
4 الاختيار Selection
بناء على نتائج التقييم يتم اختيار مرادف واحد من مرادفات الحل. و اذا لم يتوافر مرادف متميز يتم ادماج اثنين او اكثر من المرادفات. و يتم تعديل المرادف المختار باستخدام العناصر الناجحة من المرادفات الاخرى.
- 5الاتصال Communication
الحل النهائى للمشكلة يجب ان يتم وصفه بطريقة تجعله قابل للاستخدام فى المرحلة التالية من التصميم.

## Slide 15
العملية التصميمية حسب بول لاسو -

## Slide 16
تقييم المرادفات
تعريف التقييم و هو وضع قيم لشئ ينطوى على وجود مجموعة من القيم تكون بمثابة مرجع للمقيم. عندما نقيم التصميم فنحن نستخدم "معايير التصميم" لتمثل تلك القيم.
الاهتمام الاول الذى يجب توافره فى "معايير التصميم" هو ان تكون شاملة تغطى جميع جوانب المشكلة التصميمية. و معايير التصميم يتم تطويرها بناء على الثلاث معايير الاساسية: الاحتياج و البيئة المحيطة و الشكل. حسب الفكرة التصميمة.
-

## Slide 17
الاهتمام الثانى لمعايير التقييم هو كيفية تقديم المعايير و من الذى يحدد تلك القيم.
عندما نقوم بتصميم مبنى فان القرارات تتخذ على اساس مجموعة من القيم المتنافسة تلك الخاصة بالعميل و المصمم و حتى المجتمع ككل متمثلة فى التقاليد و القوانين. والاختلاف بين القيم يتم مناقشته مع الاخرين و لكن يجب على المصمم على اقل تقدير تقديم العلاقات بين القيم و التقييم الخاص بالتصميم.

## Slide 18
الاهتمام الثالث لمعايير التصميم هو الاختلافات فى طريقة النظر لافكار التصميم.
فبعض المعماريين يكونون لهم تفضيل للافكار بحيث تتأثر تقييماتهم بأشياء مثل التنظيم والتوافق و الترتيب كما تظهر فى المسقط الافقى و المنظور. و هناك معماريين يفضلون الاستيعاب و يهتمون بالتجربة الانسانية للشخص خارج و داخل المبنى. و الجانبين له اهمية فى تقييم الافكار التصميمية. و يجب على المصمم مراعاة الاتجاهات التفضيلية المختلفة و اتخاذ موقف متزن عند التقييم.

## Slide 19: اسئلة المحاضرة
وضح خطوات مع رسم العملية التصميمية حسب الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين RIBA ؟
اذكر ما يعيب هذا تصور للعملية التصميمية حسب الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين RIBA ؟
قام كل من ماركوس Marcus سنة 1969 و ميفر Meaver سنة 1970 بتطوير خريطة العملية التصميمية ,وضحها مع رسم المخطط المقترح له ؟
وضح طروحات Paul Laseau 1980