## Slide 1: مادة التصوير التلفزيوني - المحاضرة الأولى
عنوان المحاضرة: أساسيات الكاميرا التلفزيونية والتكوين البصري
م.م مصطفى باسم قاسم

## Slide 2: فيزياء الضوء والعدسات
فيزياء الضوء والعدسات العدسة هي "عين" الكاميرا. تبدأ العملية بدخول الضوء عبر العدسة التي تقوم بتجميعه وتركيزه على المستشعر (Sensor) الذي يحول الضوء إلى إشارات كهربائية. العدسات الثابتة (Prime) تتميز بجودة بصرية عالية، بينما عدسات الزووم تمنح المصور مرونة في تغيير البعد البؤري دون تحريك الكاميرا.

## Slide 3: فتحة العدسة
فتحة العدسة (Aperture) يُرمز لها بـ (F-stop). كلما قل الرقم (مثل f/1.8) زادت فتحة العدسة ودخل ضوء أكثر، مما ينتج عنه "عمق مجال ضحل" (خلفية ضبابية)، وهو تكنيك يستخدم لتركيز الانتباه على المذيع وعزل الخلفية.

## Slide 4: سرعة الغالق وحساسية الضوء
سرعة الغالق وحساسية الضوء الـ Shutter Speed يتحكم في مدة تعرض المستشعر للضوء؛ في التلفزيون نستخدم قاعدة الضعف (إذا كان التصوير 25 إطاراً، يكون الغالق 1/50) لضمان حركة طبيعية. أما الـ ISO فهو تعزيز إلكتروني للضوء، لكن زيادته المفرطة تسبب "ضجيجاً" (Noise) في الصورة.

## Slide 5: أحجام اللقطات
أحجام اللقطات (Shot Sizes) تبدأ من اللقطة البعيدة (Wide Shot) لتعريف المكان، وصولاً للقطة المتوسطة (Medium Shot) وهي الأكثر استخداماً للمذيعين، ثم اللقطات القريبة (Close-up) لإظهار المشاعر والانفعالات.

## Slide 6: زوايا التصوير
زوايا التصوير الزاوية المنخفضة (Low Angle) تعطي الشخصية قوة وهيبة، والزاوية المرتفعة (High Angle) تجعل الشخص يبدو أضعف، أما زاوية مستوى العين فهي الأكثر حيادية ومناسبة لنشرات الأخبار.

## Slide 7: قواعد التكوين
قواعد التكوين أشهرها "قاعدة الأثلاث"؛ حيث يتم تقسيم الشاشة بخطوط وهمية ووضع العنصر المهم عند نقاط التقاطع، مما يجعل الصورة مريحة للعين بصرياً بدلاً من وضع كل شيء في المنتصف دائماً.

## Slide 8: حركة الكاميرا
الحركة يجب أن تكون مبررة. الـ Pan (حركة أفقية) لمحاكاة التفات الرأس، والـ Tilt (حركة رأسية) لمسح مبنى طويل مثلاً، بينما الـ Dolly هي تحريك الكاميرا بكاملها نحو الهدف لخلق شعور بالاندماج.