## Slide 1: تحليل المواقع السياحية المرحلة الرابعة الدراسة المسائية
مدرس المادة
م.م ناموس حميد

## Slide 2: المحاضرة الثالثة عشر الاتصال والعلاقة ضمن الموقع السياحي
1 – الاتصال النظري .
2 – الاتصال المادي .
3 – الحركة داخل الموقع .
4 – تصميم طرق المشاة داخل الموقع .
5 – مقارنة بين الطرق الشبكية والطرق الشعاعية .

## Slide 3: الاتصال والعلاقة ضمن الموقع السياحي
يقصد بالاتصال:- ايجاد العلاقة بين مواقع الخدمات والتسهيلات المختلفة بأشكالها الهندسية المتعددة مع ما يحيط هذه المرافق من معطيات طبيعية بمناظرها المختلفة.
يطلق على هذه العلاقة اي اتصال جسم الابنية مع ما يحيط بها من ابنية اخرى (الاتصال) .
وهناك نوعان من الاتصال هما :-
1- الاتصال النظري:- وهو يُمَكِّن السائح من ان ينظر بعينه المجردة الى جميع مفردات البيئة الموجودة ضمن هذا الموقع السياحي وهي امتداد الابنية الى ما يحيط بها من بيئة حيث يمكن النظر الى جمالية هذا الموقع .
ينطبق هذا النوع من الاتصال على المناطق المنبسطة والسهلية مثل السواحل ولا ينطبق على المناطق ذات الطبوغرافية الصعبة بسبب الحاجة الى الطرق و البنية التحتية .

## Slide 4: 2 – الاتصال المادي :- وفيه تدخل المعطيات البيئية ضمن الابنية السياحية لتوثيق المنظر الطبيعي وخاصة في المناطق الصغيرة المساحة وذات الطبيعة الطبوغرافية الصعبة كما في الجبال ، وقد يكون التغلغل عبارة عن صخور او شلالات طبيعية .
الحركة داخل الموقع
تتأثر شبكة الممرات والمواصلات الداخلية بطبوغرافية الموقع وبوضع العناصر المختلفة التي تربط بينها , ويجب أن توفي عدة شروط أساسية أهمها
ـ سهولة الوصول إلى أي مكان بالموقع , مع تحقيق الأمان .
ـ إن يكون التنظيم العام للشبكة سهلا وبسيطا ومساعدا في وضوح الهيكل العام للتصميم وبالتالي تكون أساس دراسة التشكيل البصري للموقع .
هناك بعض الأمور الواجب مراعاتها عند تصميم طرق المشاة داخل الموقع

## Slide 5: العوامل الواجب مراعاتها عند تصميم طرق المشاة داخل الموقع
1 – أن يكون السير فيها آمنا و ذلك بفصلها عن خطوط المواصلات الداخلية و تخصيص مساحات كافية صلبة للوقوف والسير حيث يؤدى عدم توفرها إلى السير في المساحات الخضراء .
2 – سلامة حركة المرور بها و ذلك بإيجاد مراكز تجمع صغيرة بعيدة عن مركز التجمع الرئيسي تصلها به ممرات صغيرة ,و هذا يساعد على سرعة وسهولة الاتصال بين مختلف النقاط في الموقع كما يساعد أيضا على سهولة الحركة .
3 – دراستها على أساس المسافة التي يستطيع الفرد سيرها دون تعب و ذلك بتوزيع أماكن الراحة من مقاعد عامة كما يراعى التنوع في معالجة الطرق و تحقيق عنصر المفاجأة بغرض تخفيف الشعور بالملل .
4 – أثناء الليل تضاء طرق المشاة بإضاءة شديدة أو خافتة تبعا لمتطلبات التصميم و الحد الأدنى للإضاءة هو الذي يحول دون وقوع حوادث , فتضاء المعوقات مثل الحواجز الحجرية ودرجات السلالم و أحواض الزهور و يجب أن تضاء مساحات التجمع بشدة حيث أن التجمعات الضخمة من الناس ينتج عنها ظلالا عديدة كما تمتص مقدارا من الضوء .

## Slide 6: 5 – يمكن فصل المواصلات عن طرق المشاة برفعها عن الأرض . 6 – كما يمكن عمل الميادين الفرعية التي تصب فيها الممرات الصغيرة المتفرعة من مركز التجمع الرئيسي على سهولة الاتصال بين مختلف النقط في الموقع كما يمكن أن يؤكد شكلها الهيكل العام للتصميم .
ويكون الانتقال و الحركة داخل الموقع السياحي من خلال مجموعة من الشوارع و الممرات التي ترتبط بالشارع او الطريق الرئيسي الواصل الى الموقع ، وهناك نوعان من الطرق الداخلية المؤدية الى مركز الموقع السياحي هي الطرق الشبكية و الطرق الشعاعية ولكل منها مميزاتها ويمكن المقارنة بين هذين النوعين من خلال النقاط التالية :

## Slide 7: مقارنة بين الطرق الشبكية والطرق الشعاعية
الطرق الشعاعية
1. تحتاج الى مساحة اقل للتنفيذ وبالتالي تقلل من كلف التطوير
2. لا يستطيع الضيف الوصول الى مركز الموقع السياحي اولا
3. يشعر الضيف بحرية الحركة والامان عند وجوده في الموقع
4. تقلل من مساحة مواقف السيارات حيث تخصص مواقف رئيسية عند مدخل الموقع وبالقرب من الفندق
5. تستخدم في المشاريع صغيرة المساحة
الطرق الشبكية
1. تشكل مساحتها حوالي 20% من قطعة الارض المخصصة للتطوير وبالتالي تزيد من كلفة التطوير
2. يمكن للضيف الوصول الى اي نقطة داخل الموقع
3. لا يشعر الضيف بحرية الحركة بسبب وجود المركبات داخل الموقع
4. يتطلب توفير مواقف محدودة المساحة وموزعة بشكل يتلائم مع توزيع خدمات الايواء
5. تستخدم في المواقع السياحية الكبيرة مثل المصايف

## Slide 8: أسئلة المناقشة
س1 / ماذا يقصد بالاتصال وماهي أنواعه ؟
س2 / ما الشروط الأساسية التي يجب أن تحققها شبكة الممرات والمواصلات الداخلية في الموقع وفقاً لطبوغرافية الموقع ووضع العناصر المختلفة التي تربط بينها ؟
س3 / أذكر ثلاث من العوامل الواجب مراعاتها عند تصميم طرق المشاة داخل الموقع ؟
س4 / قارن بين الطرق الشبكية والطرق الشعاعية المؤدية الى مركز الموقع السياحي ؟