## Slide 1: تحليل المواقع السياحية المرحلة الرابعة الدراسة المسائية
مدرس المادة
م.م ناموس حميد

## Slide 2: المحاضرة الرابعة عشر
الاعتبارات اللازمة لتخطيط وتصميم الموقع السياحي

## Slide 3
الاعتبارات اللازمة لتخطيط وتصميم الموقع السياحي :-
يقصد بتخطيط الموقع تحديد اماكن المباني و المرافق المراد انجازها في بعد مكاني معين وبمواصفات معينة . ويشمل تخطيط الموقع كذلك وظائف المباني وعلاقتها مع بعضها البعض والخصائص الطبيعية العامة للموقع ويتضمن ايضا الطرق ومواقع مواقف السيارات .
وهناك مجموعة من الاعتبارات الرئيسية التي يجب الاخذ بها عند تخطيط المواقع السياحية :-
الاعتبارات الرئيسية التي يجب الاخذ بها عند تخطيط المواقع السياحية
1 – تفادي حدوث مخلفات بيئية: ويقصد به عدم تحديد مواقع الابنية او اي منشآت اخرى او تصميمها بشكل ينتج عنه مخلفات بيئية ، فاختيار مواقع المباني على سفوح التلال الشديدة الانحدار وتصميمها بشكل سيء قد يؤدي الى انجراف التربة وبالتالي الحاق الضرر بالمنشآت . كذلك فأن اقامة المباني في المناطق المنخفضة وعدم الاخذ بعين الاعتبار عند التصميم طبيعة الموقع و الموضع قد يؤدي لغمر هذه المباني بمياه الفيضان .

## Slide 4
وعموما فان التلال شديدة الانحدار هي اماكن غير صالحة لإقامة المنشآت عليها وان كان لابد من ذلك فيجب اجراء تحاليل للتربة ودراسة الخصائص الجيولوجية للموضع لتحديد افضل السبل الهندسية لإقامة المنشآت او المباني ووضع اليات مناسبة لتصريف المياه لمنع تشبع التربة بها ، وبالتالي حصول انجراف للتربة وقد تكون زراعة بعض الاشجار و النباتات على السفوح لثبيت التربة امرا ضروريا .
اما المناطق المجاورة للشواطئ لابد من التأكد من عدم تأثر المباني و المنشآت بالأمواج العالية ويجب ابعاد المباني لأطول مسافة ممكنة عن الشاطئ ودراسة قدرة التربة ووضع المباني الى مستوى مناسب واستخدام المعايير الهندسية لمقاومة الهزات الأرضية .
2- كثافة المباني وعلاقتها مع بعضها البعض .
يقصد بكثافة المباني في السياحة عدد وحدات الاقامة لوحدة مساحية معينة ، ويعد تجميع المباني في موقع واحد من العوامل المهمة في تخطيط الموقع ، ويعتمد نمط التجميع عادة على كثافة المباني وخصائص التنمية المستهدفة وعلاقتها بالبيئة الطبيعية .

## Slide 5
والكثافة المتدنية من الوحدات لكل هكتار والتي تتراوح بين (12- 25 وحدة / هكتار ) هي وحدات متلاحقة مع مساحات مكشوفة كبيرة ، اما الكثافات المتوسطة من (25-75 وحدة / هكتار ) فإنها تضم مبان من طابقين او اكثر ارتفاعا مع مساحات مكشوفة ، والكثافات المرتفعة (75-150 وحدة/هكتار) فهي مكونة من مباني ذات اربع طوابق ومساحات مكشوفة محدودة .
اما بالنسبة لمواقف السيارات فينبغي توفير العدد الكافي من المواقف لتلبية الحاجة لوقوف جميع المركبات في الموقع بما فيها سيارات العاملين والموظفين في ساعات الذروة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الباصات السياحية تحتاج الى مساحات وقوف اكبر .
3 – المحافظة على المناظر والمشاهد المحيطة وهي من الخصائص المهمة في تخطيط المواقع السياحية فعلى الشواطئ يقترح ايجاد انماط من المباني متدنية الارتفاع يسمح تجميعها مع بعضها البعض لكل منها اتصال بصري مع الشاطئ ، ويجب توجيه المباني وضبط ارتفاعها لضمان سهولة المشاهدة البصرية تجاه الشواطئ . اما في المناطق الجبلية فيجب ان يراعى توجيه المباني بشكل يسمح للبصر بحرية مشاهدة بعض المعطيات الطبيعية المميزة ، كما يجب مراعاة ارتفاع المباني حتى لا تغلق مرمى النظر للمباني المجاورة .

## Slide 6
4 – ارتدادات المباني: يقصد بالارتدادات ادنى مسافة بين حدود المبنى والحدود الطبيعية مثل الشواطئ او الطرق او حدود الارض المخصصة للبناء او عن المباني الاخرى ، والارتدادات لها اهمية كبيرة في الحفاظ على الاحساس بالانفتاح والاتساع وتوفير مسافة كافية لمعالجة تنسيق الموقع والخصوصية لساكني البناء ، كما ان الارتدادات تهدف في احيانا كثيرة الى توفير السلامة والامن .
وفي الشواطئ فان الاهتمام بالارتدادات يهدف الى :-
أ – حماية المباني من الضرر الناتج عن انجراف الشاطئ و الامواج العالية
ب – صيانة المظهر الطبيعي على امتداد الشاطئ
ج – السماح بتوفير المساحات الكافية على الشاطئ لغرض استخدامها كنقاط وصول عامة و للغايات الترفيهية
د – توفير خصوصية للزوار مستخدمي مرافق الاقامة او السكن
5 – تنسيق المواقع السياحية: تعد المعالجات الفنية لتنسيق المواقع السياحية عنصرا هاما في انشاء مجمع سياحي ومرافق سياحية جذابة ، ويمكن ان تساعد معالجات تنسيق المواقع في وضع طابع مميز للمرافق ، كما تساهم هذه المعالجات في دمج البيئة الداخلية مع البيئة الخارجية اي دمج العناصر الطبيعية مع العناصر المصنعة . وتشمل مبادئ تنسيق المواقع النقاط التالية

## Slide 7
أ – خلق بيئة سياحية متميزة تستغل فيها إمكانيات المنطقة أو البلد و تتناسب مع طبيعة الأرض و مناخ الإقليم .
ب – يجب مراعاة أن يتكامل المخطط العام للفندق أو القرية مع المناطق السياحية الأخرى بالمنطقة. بالنسبة لشواطئ البحار يجب توفير شاطئ خاص لكل عنصر سياحي طبقا لطبيعة الأنشطة السياحية و المستويات المختلفة بالإضافة إلي ضرورة توفير مناطق شاطئية مفتوحة خاصة بالزائرين للمنطقة
ت – يجب مراعاة الربط بين عناصر الاستعمالات السياحية المختلفة بواسطة ممرات للمشاة و شبكات طرق مما يحقق سهولة استخدام عناصر الفندق أو القرية و كذلك تحقيق الخصوصية اللازمة للنزلاء.
ث – يجب مراعاة تنسيق موقع الفندق أو القرية بما يتناسب مع الطبيعة المناخية للمنطقة و استخدام الخامات المحلية و الطبيعية و تحقيق أفضل استخدام للفراغات العامة و الخاصة.
ج – يجب أن تتناسب أعمال البنية الأساسية للفندق أو القرية ( شبكات الطرق، التغذية بالمياه العذبة ، الكهرباء ، الصرف الصحي .. الخ ) مع طبيعة الأرض و المنطقة و المعدلات العالمية.

## Slide 8
ح‌ - يجب أن يتفق التخطيط العام مع الشروط و القواعد العامة ( لتخطيط الفندق أو القرية السياحية ) العالمية و كذلك الشروط الصادرة من وزارة السياحة بهذا الخصوص ، كما يفضل بعملية التنسيق استخدام النباتات المحلية كونها الاصلح لبيئتها وتدعم الخصائص الطبيعية التقليدية المميزة للبيئة المحلية ، كما يجب ان تنسق النباتات لتوفير الظل و الوقاية من حرارة الشمس و الحماية من المطر ، وتنظم النباتات بحيث تتكامل مع الشكل الطبيعي للبيئة المحيطة
اما تصميم المنتجع السياحي فيقصد به توزيع لعناصر برنامج معين على الموقع المختار بما يحقق علاقات وظيفية سليمة ومناسبة بين مكونات البرنامج ذات الوظائف المختلفة .
بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية التي تؤديها المنتجعات إلا أنه يجب أن يتوافر في المنتجع شروط خاصة لكي تغطي الحاجات الاستثمارية مما يحقق ازدهارا اقتصاديا ملحوظا وقد يتم ذلك عن طريق إعطاء المنتجع طابعا معماريا مميزا أو خلق صورة قوية لتبقي دائما في ذاكرة السائح وأيضا تناغم المنشآت مع المكونات الطبيعية للموقع الذي تقع فيه القرية السياحية بحيث يصبح كعنصر من عناصر الطبيعة .

## Slide 9
وبذلك يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والوصول بالمخطط لكي يكون متكاملا . كل منتجع في منطقة معينة يمثل ملامح فردية تتطلب حلول معمارية وتخطيطية مبتكرة, وهناك عدة عوامل اجتماعية هامة وأساسية تؤثر في تصميم وتخطيط أغلب المنتجعات السياحية أهمها:
الهدوء الشديد والوحدة إذا لزم الأمر .
البعد عن مفردات الحياة اليومية وروتينها.
(3) إمكانية الاتصال بنوعيات أخرى من البشر والاندماج معهم دون الحاجة إلى استخدام الأسماء والتعرف على عاداتهم وتقاليدهم التي هي غالبا ما تختلف مع طبيعة وثقافة سكان المدن ذوى الفكر المتحضر العصري.
(4) توافر أماكن لممارسة الرياضة كعنصر ترفيهي هام والتي يصعب القيام بها في المدن مثل رياضة التزحلق علي الماء والغوص والسباحة .. الخ . فهذه النشاطات يصعب الاستمتاع بها في المدن إلا في نطاق ضيق ومحدود.
(5) يجب أن تتوافر في الغرف صفة الخدمة الفردية لتخدم الفرد والأسرة في نفس الوقت .
(6) توفير منطقة خدمة رجال الأعمال والمسئولين للاتصالات السلكية واللاسلكية لتحقيق كل متطلباتهم

## Slide 10: أسئلة المناقشة
س1 / ما المقصود بتخطيط الموقع السياحي ؟
س2 / ما الاعتبارات الرئيسية التي يجب الاخذ بها عند تخطيط المواقع السياحية ؟
س3 / يهدف الاهتمام بالارتدادات في الشواطئ إلى ؟
س4 / هناك مبادئ أساسية لتنسيق المواقع السياحية عددها فقط ؟
س5 / ما العوامل الاجتماعية التي تؤثر في تصميم وتخطيط المنتجعات السياحية ؟